## Slide 1
视觉手势驱动的 四自由度机械臂控制系统
arm 与 arm_eye 项目答辩 答辩人：姜定鑫 2026年8月27日
PROJECT DEFENSE · 10 MIN
Notes: 大家好，我汇报的题目是《视觉手势驱动的四自由度机械臂控制系统》。项目由 arm 基础控制程序和 arm_eye 视觉控制扩展组成。接下来我将从项目演进、系统实现、安全机制和测试结果四个方面进行说明。建议用时：35秒。
[Sources]
- /Users/silverbrick/Documents/ChatGPT/arm_eye/src/main.cpp
- /Users/silverbrick/Documents/PlatformIO/Projects/arm/src/main.cpp

## Slide 2
02
01 从示教复现到自然交互
arm｜基础控制
电位器实时映射四个舵机 按钮完成动作录制与回放 解决“机械臂如何稳定运动”
arm_eye｜视觉扩展
电脑连接手机摄像头识别手势 串口发送动作指令给 ESP32 解决“人如何更自然地控制机械臂”
Notes: 这两个项目是继承关系。arm 首先完成四轴安全控制、动作录制和回放；arm_eye 不改动 arm，而是在其可靠控制基础上增加视觉识别和串口命令层。核心变化是把输入方式从机械电位器扩展成自然手势。建议用时：55秒。
[Sources]
- /Users/silverbrick/Documents/PlatformIO/Projects/arm/src/main.cpp
- /Users/silverbrick/Documents/ChatGPT/arm_eye/gesture_control/README.md

## Slide 3
03
02 arm 项目：建立可靠的四轴控制底座
四关节同步
J1–J4 分别读取电位器，并驱动对应舵机。
安全角度
J1：30–150°；J2/J3/J4：60–160°。
示教录制
按钮 单击开始或停止，保存完整运动过程。
动作回放
双击按钮按记录帧顺序复现机械臂动作。
Notes: arm 项目的价值是先把底层控制做稳。四个关节分别采集电位器信号并驱动舵机；每个关节都有安全角度限制。按钮支持录制和回放，而且记录的是完整过程，不只是起止角度，因此能保留动作轨迹。建议用时：60秒。
[Sources]
- /Users/silverbrick/Documents/PlatformIO/Projects/arm/src/main.cpp:13
- /Users/silverbrick/Documents/PlatformIO/Projects/arm/src/main.cpp:27

## Slide 4
04
03 arm_eye：构建“看见—判断—执行”闭环
OpenCV 读取手机摄像头画面
01 采集
MediaPipe GestureRecognizer 输出类别与置信度
02 识别
PySerial 将单字符命令发送到固定端口
03 通信
ESP32 将指令转换为安全、平滑的舵机运动
04 执行
控制链路
MacBook 连接 iPhone后置摄像头 → MediaPipe → 串口命令 → ESP32 → 四轴机械臂
识别与执行解耦，便于独立调试。
Notes: arm_eye 形成了一条完整链路，iPhone摄像头负责采集，MediaPipe 输出手势类别和置信度，Python 程序经过稳定性判断后发送单字符命令，ESP32 再执行对应的关节动作。识别与固件分层，问题可以在摄像头、串口或舵机任一层单独定位。建议用时：65秒。
[Sources]
- /Users/silverbrick/Documents/ChatGPT/arm_eye/gesture_control/gesture_control.py
- /Users/silverbrick/Documents/ChatGPT/arm_eye/src/main.cpp

## Slide 5
05
04 硬件映射与关节校准
J1｜底座旋转
电位器 GPIO34 · 舵机 GPIO18 安全范围 30–150°
J2｜姿态稳定
电位器 GPIO35 · 舵机 GPIO5 G 动作中固定为 78°
J3｜抬升关节
电位器 GPIO32 · 舵机 GPIO17 安全范围 60–160°
J4｜末端夹爪
电位器 GPIO33 · 舵机 GPIO16 安全范围 60–160°
Notes: 四个关节使用独立的模拟输入和 PWM 输出。安全范围直接沿用 arm 项目的校准结果，避免视觉指令使舵机越界。抓取动作中，J2 固定在实测稳定值 78 度，减少其他关节动作时的姿态漂移。建议用时：55秒。
[Sources]
- /Users/silverbrick/Documents/ChatGPT/arm_eye/src/main.cpp:8
- /Users/silverbrick/Documents/ChatGPT/arm_eye/src/main.cpp:53

## Slide 6
06
05 五种手势映射为可解释动作
G｜J4 控制爪夹关闭
Closed_Fist
U｜J3 以当前位置为基准逆时针 15°
Pointing_Up
D｜U 的反动作，J3 顺时针 15°
Thumb_Down
R｜J1 控制底座旋转到预设安全位置
Victory
Open_Palm → S
待机 / 松开 J4 调整到最大安全角 160° 其他关节保持
无手 10 帧后也自动发送 S。
Notes: 系统只响应五种明确手势。张开手掌是待机和松开；握拳触发抓取轨迹；食指向上控制抬升；拇指向下执行抬升的反动作；胜利手势控制底座旋转。每个动作都能解释到具体关节，因此便于校准和答辩演示。建议用时：70秒。
[Sources]
- /Users/silverbrick/Documents/ChatGPT/arm_eye/gesture_control/gesture_control.py:28
- /Users/silverbrick/Documents/ChatGPT/arm_eye/src/main.cpp:334

## Slide 7
07
06 安全性：识别过滤 + 运动约束
置信度门槛
识别置信度 ≥ 0.65 才进入候选状态。
连续帧确认
同一手势稳定 4 帧后才发送命令。
平滑限速
每 20 ms 最大变化 2°，减少舵机突跳。
硬件复位
按钮 长按 2 秒，四轴平滑回到 90°。
Notes: 视觉识别存在瞬时误判，因此我设计了两级过滤：先检查 0.65 的置信度，再要求同一手势连续稳定 4 帧。进入固件后仍受安全角度和每周期 2 度的限速约束。如果出现异常，长按 GPIO13 两秒，四个关节会平滑回到 90 度。建议用时：65秒。
[Sources]
- /Users/silverbrick/Documents/ChatGPT/arm_eye/gesture_control/gesture_control.py:21
- /Users/silverbrick/Documents/ChatGPT/arm_eye/src/main.cpp:33
- /Users/silverbrick/Documents/ChatGPT/arm_eye/src/main.cpp:40

## Slide 8
08
07 工程验证：可构建、可测试、可一键运行
Python 单元测试 全部通过
ESP32 Flash 占用率
ESP32 RAM 占用率
17
9.7%
22.5%
验证结论
1.固件通过 PlatformIO 构建；
2识别逻辑有自动化测试；
3.macOS 启动器app可一键完成烧录并自动开启摄像头识别。
Notes: 项目不仅能运行，也做了可重复验证。Python 识别状态机共有 17 项单元测试并全部通过；最近一次 ESP32 构建中，RAM 占用约 9.7%，Flash 占用约 22.5%，资源余量充足。双击启动器后会自动烧录并启动摄像头识别，降低现场演示步骤。建议用时：60秒。
[Sources]
- /Users/silverbrick/Documents/ChatGPT/arm_eye/gesture_control/tests/test_gesture_control.py
- /Users/silverbrick/Documents/ChatGPT/arm_eye/platformio.ini
- /Users/silverbrick/Documents/ChatGPT/arm_eye/scripts/open_camera_after_upload.py

## Slide 9
09
08 应用前景：从手势控制走向人机协作
工业分拣
通过手势选择动作，可用于轻型物料搬运与分类。
危险环境
操作者保持安全距离，远程控制机械臂完成简单操作。
辅助服务
可扩展到康复训练、无接触辅助和基础生活服务。
教学科研
用于验证视觉识别、串口通信和机器人控制算法。
Notes: 在现有原型基础上，系统可以向四类场景扩展。第一是轻型物料的搬运和分拣；第二是在高温、粉尘等危险环境中，让操作者与机械臂保持距离；第三是康复训练和无接触辅助服务；第四是作为教学平台，验证视觉识别、串口通信和机器人控制算法。需要说明的是，这些属于后续应用方向，当前项目仍处于功能原型阶段。建议用时：40秒。
[Sources]
- /Users/silverbrick/Documents/ChatGPT/arm_eye/gesture_control/gesture_control.py
- /Users/silverbrick/Documents/ChatGPT/arm_eye/src/main.cpp
- /Users/silverbrick/Documents/ChatGPT/arm_eye/gesture_control/README.md

## Slide 10
10
09 现场演示路径与后续优化
演示路径｜约 60 秒
1. 双击启动器并完成烧录 2. 摄像头显示识别标签 3. 依次演示 S、U/D、R、G 4. 长按按钮完成安全复位
当前限制｜可继续迭代
抓取效果受夹爪结构与摩擦力影响 依赖摄像头权限、固定串口以及外部设备 下一步：改进机械结构达到更理想的抓取效果
添加自带摄像头
单片机联网调用api，去除对外部设备的依赖
Notes: 答辩时建议用一分钟完成现场演示：启动、展示识别标签，再按风险从低到高演示待机、升降、旋转和抓取，最后长按复位。当前主要限制不在识别链路，而在机械夹爪的结构、摩擦力和抓取轨迹时长。下一步优先压缩轨迹并加入视觉目标定位或力反馈。建议用时：65秒。
[Sources]
- /Users/silverbrick/Documents/ChatGPT/arm_eye/src/gesture_trajectories.h
- /Users/silverbrick/Documents/ChatGPT/arm_eye/gesture_control/README.md

## Slide 11
从可靠控制， 走向自然交互。
arm：安全、录制、回放
arm_eye：视觉、串口、手势闭环
谢谢各位老师，请提问。
CONCLUSION
Notes: 总结来说，arm 完成了机械臂可靠控制的基础，arm_eye 在此基础上实现了从视觉识别到安全执行的完整闭环。项目已经具备可演示、可测试和可继续扩展的工程基础。我的汇报结束，谢谢各位老师，请批评指正。建议用时：35秒。
[Sources]
- /Users/silverbrick/Documents/ChatGPT/arm_eye/gesture_control/README.md